Общество с ограниченной ответственностью «Техно Лит»

(ООО «Техно Лит»)

ПЕЧЬ БАННАЯ ГЕФЕСТ

Модель ПБ-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,

объединённое с ПАСПОРТОМ

ПБ-01 РЭ

2013

Содержание

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3

2. Технические характеристики	.	.	.	.	.	.	3

3. Состав изделия	.	.	.	.	.	.	.	.	4

4. Монтаж печи

4.1 Общие требования	.	.	.	.	.	.	6

4.2 Монтаж печи	.	.	.	.	.	.	.	6

5. Руководство по эксплуатации

5.1 Ввод в эксплуатацию	.	.	.	.	.	.	9

5.2 Режимы эксплуатации	.	.	.	.	.	.	9

6. Меры безопасности	.	.	.	.	.	.	.	.	10

7. Транспортировка и хранение	.	.	.	.	.	.	11

ПАСПОРТ

8. Комплект поставки		.	.	.	.	.	.	.	12

9. Гарантийные обязательства	.	.	.	.	.	.	12

10. Свидетельство о приемке	.	.	.	.	.	.	12

11. Свидетельство о продаже	.	.	.	.	.	.	13

12. Гарантийный талон	.	.	.	.	.	.	.         14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Назначение

Печь банная ПБ-01 «Гефест» (деле по тексту – печь) предназначена для отопления парильного помещения бани и её смежных помещений, получения пара, индивидуального использования и позволяет получать комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.

Печь относится к нагревательным аппаратам конвекционного типа периодического действия, работает на твёрдом топливе - дровах. Конструкция печи рассчитана на установку в парильном помещении с выходом топки в смежное помещение.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию данного изделия, не носящие принципиального характера и не отраженные  в настоящем руководстве.

2. Технические характеристики

Технические характеристики печи приведены в таблице 1.

Печь поставляется в двух исполнениях – с длинным либо укороченным дымоходом, с открыванием дверцы направо или налево (по умолчанию дверца открывается налево). Исполнение указывается при заказе.

Таблица 1 – Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 18 |
| Объем парного помещения, м³ | до 45 |
| Внутренний диаметр патрубка под дымоход, мм | 125 |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 887 |
|  | Ширина | 495 |
|  | Высота (без трубы) | 711 |
| Масса печи, кг | 305 |
| Масса загружаемых камней, кг | 80÷100 |

3. Состав изделия

Общий вид печи указан на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 – Общий вид печи

Рис.2 – Общий вид печи

1 — Основание.

2 — Стенка боковая (2 шт.).

3 — Стенка фронтальная.

4 — Стенка тыльная.

5 — Каменка.

6 — Рамка.

7 — Колосник (решётка).

8 — Воздушник.

9 — Пламегаситель.

10 — Труба.

11 — Переходник.

12 — Портал.

13 — Прижим.

14 — Стекло огнеупорное.

15 — Задвижка.

16 — Кремнезёмный шнур ∅10 мм.

17 — Кремнезёмный шнур ф∅3 мм.

18 — Дверца.

19 — Рукоятка.

20 —  Ручка.

21 — Винт М5 х 22 ГОСТ 1491-80.

22 — Шайба 5 ГОСТ 11371-78 (2 шт.).

23 — Винт М5 х 20 ГОСТ 1491-80.

24 — Втулка.

25 — Шайба 5 ГОСТ 11371-78 (8 шт.).

26 — Винт М5 х 12 ГОСТ 1491-80 (8 шт.).

27 — Штифт 2.6x30 ГОСТ 10774-80.

28 — Гайка М8 ГОСТ 5915-70.

29 — Ящик для сбора золы.

4. Монтаж печи

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Печь относится к разряду устройств с обжигающей поверхностью, максимальная температура поверхностей достигает 350º. Минимальное расстояние вертикальных поверхностей печи до огнеопасных материалов должно составлять 500 мм, минимальное расстояние над печью – 1200 мм.

Между защитной преградой и полом, а также потолком, должно оставаться свободное пространство. Если пол перед печью выполнен из огнеопасного материала, то огнестойкое пространство должно распространяться на расстояние 100 мм с обеих сторон дверцы, и на расстояние 400 мм перед дверцей, в качестве защитной преграды используется металлический лист толщиной не менее 1мм. Боковая или задняя часть печи должна находиться на расстоянии 50мм от кирпичной стены.

Расстояние неизолированных патрубков, соединяющих печь и дымоход до горючих материалов должно составлять 1000 мм в горизонтальном направлении и 1200 мм в вертикальном направлении.

Безопасное расстояние модулей дымовых труб до огнеопасных материалов должно составлять 100 мм, изолированная часть трубы должна находиться на 400 мм ниже потолка или перекрытия.

Печь можно устанавливать только в стене, сделанной из огнеупорного материала (кирпич, бетон, т. п.).

Запрещается устанавливать печь в помещении, не отвечающем требованиям пожарной безопасности (СНиП2.08.02-89, МГСН 4.04.-94).

4.2 МОНТАЖ ПЕЧИ

Снять упаковку.

Проверить комплектность печи, согласно паспорту.

Визуально проверить состояние печи. Сколы и повреждения не допускаются.

Произведите первое протапливание на открытом воздухе продолжительностью не менее 1 часа, т. к. промышленные масла, нанесённые на металл и лёгкие летучие компоненты покрытия, выделяют дым и запах.

Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

Пол из горючих и трудногорючих материалов следует защищать от возгорания под топочной дверцей – металлическим листом размером  900×400 мм, как показано на рис.3. Толщина листа не менее 1 мм.

Под основание печи рекомендуется выложить площадку (см. рис.3) из кирпича, отступив во все стороны от каменки на 150 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом толщиной не менее 1 мм или стяжкой из марочного цементного раствора.

Дымовыводящая труба должна иметь минимальное количество колен. Прямая труба предпочтительнее. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решётки до устья, следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовой трубы, размещённой на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм – над плоской кровлей;

- не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька или парапета;

- не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10º к горизонту – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовую трубу следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию.

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 55 мм.

При проходе трубы через потолок необходимо выполнить разделку. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Разделку необходимо зафиксировать таким образом, чтобы проходящая через неё труба  типа «сэндвич» не опиралась и жёстко не соединялась с разделкой и конструкцией здания. Разделка не должна непосредственно соприкасаться с горючими элементами здания. Соединения элементов дымохода не должны попадать в разделки перекрытий, и должны быть доступными для визуального контроля.

Расстояние от наружных поверхностей трубы до стропил, обрешёток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусмотреть в свету не менее – 250 мм.

В случае установки дымовой толстостенной трубы большой массы необходимо разгрузить печь от её веса.

В случае присоединения печи к стационарному встроенному дымоходу либо иных случаях не рекомендуется отклонять ось дымовой трубы от вертикали более, чем на 45º.

В целях пожарной безопасности и регулирования газодинамического процесса в работающей печи необходима установка шибера в канал дымохода, в доступном для эксплуатации месте.

Рис.3 – Монтаж печи

5. Указания по эксплуатации

# 5.1 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым протапливанием печи убедитесь, что монтаж печи, дымохода и защитных противопожарных конструкций произведён в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве.

Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций.

После первого протапливания тщательно проветрите помещение.

В каменку следует закладывать камни, специально для этого предназначенные.

Камни неизвестного происхождения могут содержать в большом количестве вредные сернистые соединения, которые делают их непригодными и даже опасными для использования.

Камни перед закладкой необходимо промыть в проточной воде жёсткой щеткой.

Не следует класть камни слишком плотно или нагромождать — расположите их «легко и небрежно»: таким образом, между камнями останется достаточно воздушных проходов.

Не реже двух раз в год проверять состояние камней – не крошатся ли они, не появились ли в них трещины. При обнаружении дефектов испорченные камни заменить.

Не укладывать камни выше верхнего уровня печи. Они не смогут прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.

Рекомендуется применять камни из жадеита, габбро-диабаза, малинового кварцита, перидотита, талькохлорита. Эти вулканические породы имеют красивую фактуру и состоят из стойких к физическому и химическому воздействию минералов, не содержат вредных примесей. Обладают большой теплоёмкостью, выдерживают большие многократные перепады температур. Не боятся огня, при подаче воды на каменку не разрушаются и не растрескиваются.

# 5.2 РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим набора температуры в парилке обеспечивает быстрое достижение высокой температуры с наиболее экономичным расходом дров. Это достигается наполнением топки примерно на 1/3 – 1/2 объёма мелко и средне наколотыми дровами (4 – 5 поленьев общим весом 3,5 – 4 кг) и полным открытием зольника.

Режим поддерживания температуры камней и воздуха в парилке достигается путём прикрытия зольника и применением более крупно наколотых дров, достаточно 4 - 5 поленьев в течение 1часа эксплуатации печи.

Топить углём строго запрещается!

# Воздухообмен в парилке

Для обеспечения хорошего воздухообмена в парилке необходимо организовывать приточно–вытяжную вентиляцию. Отверстие для притока свежего воздуха сечением около 100 см2 разделывается в полу как можно ближе к печи или под печью. Отверстие для вытяжки отработанного воздуха разделывается в стене чуть ниже уровня потолка как можно дальше от печи. Для вытяжки наиболее влажного и холодного воздуха к верхнему отверстию присоединяется вертикальный короб с входным отверстием не более 50 см от пола.

Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжное отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвижками.

# Микроклимат в парилке

Сочетание большой массы камней в каменке печи и её высокой тепловой мощности позволяет получать широкий диапазон комфортных микроклиматических условий.

# Дымление и ухудшение тяги

Для получения устойчивой сильной тяги после растапливания печи требуется некоторое незначительное время. Поэтому при открытии дверцы только что растопленной печи, работающей в режиме набора температуры, возможен незначительный выход дыма в помещение.

При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть зольник и лишь после этого плавно открыть дверцу топливника.

Если в процессе эксплуатации печи тяга ухудшилась, необходимо произвести механическую прочистку дымовой трубы металлическим ершом.

# 6. Меры безопасности при использовании печи

Перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и отремонтирована. Неисправленная печь к эксплуатации не допускается.

Запрещается оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям.

Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Запрещается производить топку печи во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

Запрещается располагать сгораемые материалы ближе 0,5 м к поверхности печи.

Запрещается сушить какие либо вещи и предметы даже на частично остывшей поверхности печи.

При комплектации двери светопрозрачным экраном следует избегать механических ударов по стеклу. Эксплуатация печи с повреждённым стеклом запрещена.

Не допускается сжигание дров в топливном канале. Это может привести к деформации  двери, разрушению стекла и задымлению помещения бани.

Открывать, закрывать дверь необходимо только за ручку.

Зола и шлак, выгребаемые из топки, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведённое для них безопасное место.

Расстояние от печи до шкафов, витрин и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочного отверстия – не менее 1,25 м.

Очищать дымоход и печь от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

# 7. Транспортировка и хранение

Транспортировка печи должна производиться железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

- «Правила перевозок грузов», Москва, «Транспорт», 1983 г.;

- «Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», 2 изд., Москва, «Транспорт», 1983 г.;

- «Технические условия погрузки и крепления грузов», МПС, 1989 г

Упакованные изделия должны храниться в закрытых складских помещениях в условиях группы 2 (С) по ГОСТ 15150:

- срок кратковременного хранения без переконсервации — не более трёх месяцев;

- для длительного хранения (более 3-х месяцев) изделие должно быть законсервировано.

Допускается кратковременное (не более одного месяца) хранение печи на открытых специально оборудованных площадках или под навесом при условии систематической очистки наружных поверхностей от пыли и снега.

ПАСПОРТ

# 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печь банная    				1 шт.

Зольник – совок				1 шт.

Упаковка				1 шт.

Руководство по эксплуатации, объединённое с паспортом		1 шт.

# 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчёта гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере паспорта потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Банная печь ______________________________

Заводской номер __________________________   изготовлена  в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  « ____ »  _________________ 20___ г.

Начальник ОТК   _____________________              ____________________

Подпись                                 расшифровка подписи

М. П.

организации производителя

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации___________________________________

Дата продажи « ___ » _________________ 20____ г.

Продавец _____________________           __________________

ФИО				Подпись

М. П.

торгующей организации

Действителен по заполнении

Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель

Печь банная _______________________________,

заводской номер __________ законсервирована и упакована в соответствии с действующими техническими условиями

Дата отгрузки  «___» «_____________» 20__ г.

Упаковщик _________________/____________________/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Претензии направлять по адресу:

142150, г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, Калужское ш., дом № 5.

Тел.: (495)-641-78-44

При отсутствии паспорта претензии не принимаются

_______________________________________________________________

Заполняет фирма – продавец

_________________________________________________________________________

( наименование фирмы-продавца)

Дата продажи  «___» «_____________» 20___ г.

Штамп фирмы-продавца

Покупатель ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование и адрес эксплуатирующей организации, предприятия)